Μελέτη   ΤΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΠΤΩΣΗΣ   στο περιβάλλον  LAB PRO
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΤΑΞΗ :  	 ΤΜΗΜΑ :  	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΣΤΟΧΟΙ

- Να παράξουμε τη γραφική παράσταση θέσης –χρόνου και ταχύτητας – χρόνου με τη βοήθεια του Logger Pro και του αισθητήρα κίνησης (Motion Detector) για την ελέυθερη πτώση μιας μπάλλας του τέννις.

- Με τη βοήθεια του λογισμικού να υπολογίσουμε την επιτάχυνση με την οποία πέφτει το μπαλλάκι του τέννις .

- Να επαναλάβουμε τη διαδικασία με ένα χάρτινο φίλτρο καφέ.

- Να συγκρίνουμε τις δυο επιταχύνσεις και να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα μεταξύ τους και σε σχέση με την επιτάχυνση της βαρύτητας g = 9,81 m/sec 2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1.Συναρμολογούμε τη διάταξη του σχήματος .Πρέπει να προσέξουμε ώστε ο Motion Detector να είναι παράλληλος με το έδαφος και 50 cm περίπου  στη προέκταση του τραπεζιού.

2.Συνδέουμε τον αισθητήρα στη θύρα DIG/SONIC1 του Lab Pro.

3.Ανοιγουμε το περιβάλλον Logger Pro 3.8.2 .Με το κουμπί «Data Collection» επιλέγουμε «Length:5sec» και  «Rate : 30samples/sec» .

4.Τοποθετούμε το μπαλάκι του τέννις 40cm κάτω από τον Motion Detector.

5.«Κλίκ» στο κουμπί «Collect» . Αφήνουμε το μπαλάκι ελέυθερο αφού ακουστεί πρώτα ο ήχος του αισθητήρα.

6.Να επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να δημιουργηθεί ένα «ομαλό»γράφημα .

7.Να αποθηκέυσετε τη γραφική παράσταση χρησιμοποιώντας το μανού «Experiment» Store Latest Run Αποθηκεύστε τα δεδομένα σαν «Run 1».

8.Από τη μπάρα εργαλείων πατάμε το κουμπί «Examine».Μεταφέρουμε το δείκτη σε δυό διαδοχικά ακραία σημεία Α και Β του γραφήματος ταχύτητας- χρόνου στα οποία η ταχύτητα παίρνει τις δυο μεγαλύτερες τιμές της όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1

Εικόνα 1

Στο παράθυρο που ανοίγει εμφανίζονται οι τιμές της ταχύτητας

UA = …………..       UB =……………..

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

9.Με τη βοήθεια του αριστερού δείκτη του ποντικιού επιλέγουμε την περιοχή ανάμεσα στα σημεία Α και Β οπότε η περιοχή γίνεται γκρι όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.

10.Από το μενού «Analyze» επιλέγουμε  «Linear fit» .Στο παράθυρο που ανοίγει εμφανίζεταιη τιμή της επιτάχυνσης :

g = ………………………..m/sec2

(Στο τυχαίο αυτό παράδειγμα η τιμή είναι 9,16 m/sec2) .

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΦΕ

11.Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση με την οποία πέφτει ένα φίλτρο καφέ(  Εικόνα 2 ).

g = ………………………………m/sec2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)Να περιγράψετε ποια ακριβώς είναι τα σημεία Α και Β του διαγράμματος της ταχύτητας ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)Που πιστεύετε ότι οφείλεται η διαφορά στην επιτάχυνσης της μπάλας και του φίλτρου ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)Να υπολογίσετε το % σφάλμα σε κάθε περίπτωση,  αν η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι 9,81 m/sec2 .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………